## Slide 1: Рано или поздно каждый автомобилист сталкивается с проблемой замены пробитых колес. Масса легкового автомобиля приблизительно 1,5 т. Как поменять пробитое колесо?

## Slide 2: Гидравлический пресс

## Slide 3: Определение.
Механизмы, работающие при помощи какой-нибудь жидкости, называются гидравлическими (греч. "гидро" - вода, жидкость).

## Slide 4: Определение.
Гидравлическую машину, служащую для прессования сдавливания), называют гидравлическим прессом.

## Slide 5: Определение.
Гидравлическая машина
(от греч. гидравликос – водяной) - это машина, действие которой основано на законах движения и равновесия жидкостей.

## Slide 6: Схема гидравлического пресса
Поршень 1, S1
Поршень 2, S2

## Slide 7: Устройство гидравлического пресса
1 – прессуемое тело,
2 – платформа, соединенная с большим поршнем,
3 – малый поршень,
4 – манометр,
5 – предохранительный клапан, автоматически открывающийся, когда давление превышает допустимое значение,
6 – клапан,
7 – клапан.

## Slide 8
Устройство гидравлического пресса основано на законе Паскаля
Два сообщающихся сосуда наполнены однородной жидкостью и закрыты двумя поршнями, площади которых S1 и S2 (S2 > S1). По закону Паскаля имеем равенство давлений в обоих цилиндрах: p1=p2

## Slide 9
p1=p2
F1
F1·S2=F2·S1
p1
p2
ПАСКАЛЬ
S1
F1
p1=
S2
F2
P2=
S1
F2
S2
=
F1
F2
S1
S2
=

## Slide 10
При работе гидравлического пресса создается выигрыш в силе, равный отношению площади большего поршня
к площади меньшего.
F1
F2
S1
S2

## Slide 11: Вывод
Сила F2 во столько раз больше силы F1 , во
сколько раз площадь большего поршня
больше площади малого поршня.

## Slide 12: Применение

## Slide 15: Какую силу нужно приложить к меньшему поршню площадью 0,1 м2, чтобы поднять тело весом 500 Н, находящийся на поршне площадью 5м2?
Дано
S1=0,1м2
F1=500H
S2=5м2
F2=?
Решение
F2=
F1· S2
S1
F2=
500 Н · 5 м2
0,1м2
= 25000 Н
Ответ: 25000 Н
F1
F2
S1
S2
=

## Slide 16: Какую силу нужно приложить к меньшему поршню площадью 0,1 м2 , чтобы поднять тело массой 200 кг, находящееся на поршне площадью 10 м2?
Дано
S1=0,1м2
m2=20 кг
S2=10м2
F1=?
Решение
F1=
F2· S1
S2
F1=
1960 Н · 0,1 м2
10м2
= 19,6 Н
Ответ: 19,6 Н
F = m · g
F2=200 кг · 9,8 Н/кг=1960Н
F1
F2
S1
S2
=

## Slide 17: Задача №1 для самостоятельного решения
Большой поршень гидравлической
машины, площадь которого 60 кв.см,
поднимает груз весом 3000 Н. Найдите
площадь меньшего поршня, если на
него действует сила 200 Н.

## Slide 18: Задача №2 для самостоятельного решения
Площадь меньшего поршня
гидравлического пресса 10 кв.см, на
него действует сила 200 Н. Площадь
большего поршня 200 кв.см. Какая
сила действует на больший поршень?

## Slide 19: Итог урока:
Гидравлические механизмы необходимы в жизни человека.
Они позволяют добиваться
выигрыша в силе

## Slide 20: Домашнее задание: - § 45, отв вопросы, упр 21. - Пневматические машины и инструменты - Изготовить действующий макет гидравлического пресса (два шприца разных объемов, соломинку для коктейля)